## Slide 1: Perspektivseminar 06.06.2023 Kommunalområde Samfunn Lovpålagt eller selvpålagt?

## Slide 2: Kommunalområde Samfunn
Kommunalområde Samfunn har et bredt spekter av oppgaver
Både lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester
Men: omfanget av tjenestene er på flere områder ikke styrt av lov
Hvordan skal vi da prioritere tjenestene innenfor Samfunn: Prioritering av oppgaver i forhold til om det er lovpålagt eller selvpålagt
Handlingsrommet er forskjellig!

## Slide 3: Kommunalområde Samfunn
NAV
42,0
BRANN
15,0
NÆRINGSAVFALL
-4,0
BYGG AREAL
6,0
VEI OG PARK
KULTUR
EIENDOM
FELLES
8,0
17,0
12,0
38,0
VAR

## Slide 4: Mindre handlingsrom – stor grad av lovpålagte tjenester
NAV
42,0
BRANN
15,0
NÆRINGSAVFALL
-4,0
BYGG AREAL
6,0
Øke inntekter
Selvkost
Vil bli større??
Påvirker ??
NAV: redusere antall brukere, partnerskapet/bindinger, ytre faktorer/økte kostnader
Brann: føringer fra IKS'et - ønske om ny brannstasjon - økte kostnader for kommunen alene?
Næringsavfall: utnytte inntektspotensialet – øke inntektene - økte investeringer - i kommunal regi kontra eget selskap
Bygg og areal: få det ned til selvkost – uten rammefinansiering

## Slide 5: Mulighetsrommet - hvor langt vil vi strekke oss?
VEI OG PARK
KULTUR
EIENDOM
FELLES
8,0
17,0
12,0
38,0
Hva er ønsket nivå - "vondter" for alle?

## Slide 6: EIENDOM
EIENDOM
38,0 m
  Eneste måten å få ned kostnadene er å gjøre noe med strukturen: færre bygninger.​
  Selge bygg​
  Det er forskjell på eiendomsmassen. Noe retter seg mot innbyggerne som svømmehall og idrettshall.
  Hva betyr det for tjenestene våre når vi må redusere dette tilbudet?
  Eiendomsmassen som rettes mot kommunen er for eksempel skole og barnehage.
  Kartlegge ihht. skole og barnehagestrukturen, hvilke bygg skal vi beholde og hvilke bygg skal og kan vi kvitte oss med.
  Ta vare på bygningsmassen som vi har i dag? Vi har noen gamle bygninger som trenger mer vedlikehold.
  Konsekvenser av manglende vedlikehold: eks Rådhuset: nå er kostnaden for neste 3 år, 9 mill, med oppgradering utvendig, ved utsettelse er den økt vesentlig fordi vedlikeholdet bli betydelig større​
                Skal vi jobbe videre med digitalisering/ styring av varme og ventilasjonsanlegg. (Innvestering)?
                Skal vi jobbe videre med energisparing. LED lys – oppvarming av bygg – solcelleanlegg på flerre bygg. (Innvestering) ?

## Slide 7: VEI OG PARK
VEI OG PARK
12,0
Færre parkområder​
Redusere vedlikehold av veiene
Redusere brøyting
Øke parkeringsavgiftene​
Justere / slå av gatelys
Prisdifferensiere mellom fastboende og gjester​
Konsekvenser av manglende veivedlikehold:
Erstatningsansvar
Vanskeliggjør brøyting
Går ut over beredskapen
Skal kommunen fortsatt drifte og vedlikehold alle kommunale veier, eller bør noen nedklassifiseres til private veier?
Slutte å overta veier, fortau og gatelys i private boligfelt uten at det medfører økte rammer?
​
​

## Slide 8: KULTUR
Redusert kulturtilbud
KULTUR
17,0
: til innbyggerne våre - alle aldersgrupper?
Ingen kinodrift?
Minimumsløsning Kulturskole?
Kun meråpent Bibliotek?
Ingen Ungdomsklubber?
Ingen Senior'n?

## Slide 9: FELLES
FELLES
8,0
Overordna tjenester
Boligkontor: legge ned boligkontor og forvaltning av startlån?
Miljø: kutte i overordna områder som miljø? Tomteforvaltning: ikke lenger utvikle og tilby kommunale tomter?

## Slide 10: VAR
MORGENDAGENS VAR: +260% økning i kom. avg. (over 10 år)
Nye ledninger
Dagens VAR
Smarte løsninger
Renseanlegg
Reservevann
DAGENS VAR Fortsatt ikke dyrest

## Slide 11: Nøkkelinformasjon vannforsyning
9 vannsoner
1 vannbehandlingsanlegg
7 høydebasseng/utjevningsbasseng
18 trykkøkningsstasjoner
124 km kommunale vannledninger på land
224 km kommunale vannledninger i sjø
5406 vannabonnenter
3158 boliger
48 boretts-lag
2021 hytter
179
næring

## Slide 12: Nøkkelinformasjon avløpshåndtering
9 avløpssoner
5 avløpsrenseanlegg
77 avløpspumpestasjoner
144 km kommunale avløpsledninger på land
207 km kommunale avløpsledninger i sjø
Oversikt over en andel av kommunale renseanlegg og pumpestasjoner i Kragerø kommune

## Slide 13
Utklipp hentet fra Kragerø Blad Vestmar

## Slide 14: Nasjonale utfordringer tilknyttet kommunalt vann og avløp
Store investeringsbehov for norske kommuner innen vann og avløp i perioden 2021 – 2040
Investeringsbehovet er estimert til å være 332 milliarder kroner frem til 2040
1. Oppgradering og fornyelse ledningsnett
2. Vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg
Gjennomsnittlig lekkasjetap i Norge: 31 %
Gjennomsnittlig årlig ledningsfornyelse i Norge: 0,7 % (KOSTRA 2020)
Strengere myndighetskrav
Infrastrukturen som trengs for å levere gode tjenester innen vann og avløp er svært omfattende, og det er behov for investeringer både til nye anlegg og til fornyelse av eksisterende anlegg.
– Norsk Vann Rapport 259/2021

## Slide 15: Kommunens ansvar innenfor vann og avløp
Kommunen skal sikre nok og helsemessig trygt drikkevann til innbyggerne. Drikkevannsforskriften
Kommunen skal sikre at forsyningsnettet ikke bidrar til mindre helsemessig trygt drikkevann. Drikkevannsforskriften
Kommunen er forurensningsmyndighet etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften. Forurensningsforskriften
Kommunen skal sikre at uttaket fra vannkilden ikke overskrider vannkildens tålegrense. Vannressursloven
Oppføring av renseanlegg/vannbehandlingsanlegg og fremføring av ledninger krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Ved utbygging skal vann og avløp være sikret. Plan- og bygningsloven
Nye vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommuner. Eksisterende vann- og avløpsanlegg kan bare selges eller på annen måte overdras til kommuner. Vass- og avløpsanleggslova
§

## Slide 16: Hovedutfordringer
Forsyningssikkerhet drikkevann
Reservevannkilde
Lekkasje
Bassengreserver
Kapasitet vannbehandlingsanlegg og vannkilde
Avløpsrenseanlegg
Fornyelse / rehabilitering av ledningsnettet
Fremtidige myndighetskrav
Oppgraderingsbehov på 4 av 5 renseanlegg

## Slide 17: Vannkilde – Store Grøtvann
Kapasitetsproblemer i sommermånedene
Kragerø kommune har erfaringer med synkende vannstand i vannkilden ila. sommermånedene
På sikt har kommunen behov for å kartlegge kapasiteten til vannkilden
Store Grøtvann
Chart: Målt vannstand i kilde (MOH) og målt vannforbruk (UV ut) sommeren 2018

## Slide 18: Høy lekkasjeandel
Estimert lekkasjeandel for Kragerø kommune er 58 %
Rent drikkevann renner ut i bakken og når dermed aldri frem til forbruker
Chart: Lekkasjenivået til Kragerø kommune sammenlignet med gjennomsnittlig lekkasjetap i fylket og på nasjonalt nivå
| Gjennomsnittlig lekkasjeprosent i Norge | Gjennomsnittlig lekkasjeprosent i Vestfold og Telemark | Estimert lekkasjeprosent i Kragerø kommune
Lekkasjeprosent | 31 | 35 | 58

## Slide 19: Andre utfordringer innenfor vannforsyning
Mangler krisevannkilde
Flaskehalser i ledningsnettet medfører risiko for redusert trykk i sommerhalvåret
Lange endeledninger medfører svekket vannkvalitet pga. stillestående vann i enden av ledningene over tid
Behov for flere målere på ledningsnettet for å avdekke hvor lekkasjene er
Må kartlegge behov for slokkevann og hvordan behovet skal dekkes. Myndighetskrav
Mangler oversikt over store uttak på ledningsnettet til f.eks. tunnelvask.

## Slide 20: Fremtidige myndighetskrav
Sekundærrensekrav innen 2027
Nye krav til nitrogenfjerning kan komme.
Nytt EU direktiv på trappene (kvartærrensning – mikroplast, medisinrester ++)

## Slide 21: Andre utfordringer innen avløpshåndtering
Flere av renseanleggene sliter med å oppnå rensekrav på grunn av store mengder fremmedvann i avløpssystemet.
Ca. 6,5 km avløpfellesledninger som fører både sanitært avløpsvann og overvann til renseanlegg
Løpende behov for oppgraderinger av pumpestasjoner. Fokusområder i hovedplanperioden:
  Pumpestasjoner med utfordringer knyttet til innlekk av sjøvann
  Pumpestasjoner med tekniske utfordringer
Behov for å skaffe oversikt over overløp i drift, samt kartlegge områder som har spesielt store utfordringer med innlekk av fremmedvann og sjøvann
Septikmottakene på Nilsbukjerr og Kragerø renseanlegg er gamle og utslitte

## Slide 22
Chart: Investeringskostnader 2022-2031 (MNOK) fordelt på år og tema (alt. A nytt sentralrenseanlegg og eget reservevannsanlegg)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Generell VA | 3.25 | 5.05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ledningsanlegg avløp | 34.8 | 32.8 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 36.3 | 34.3 | 33.3 | 45.3 | 55.3
Ledningsanlegg vann | 59.15 | 36.55 | 37.05 | 37.05 | 36.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
Renseanlegg | 3.9 | 9.4 | 40.3 | 115 | 140 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
Drift og vedlikehold | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Vannforsyning | 2.75 | 17.25 | 63 | 56 | 56 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1

## Slide 23: Gebyrnivå sammenlignet med nabokommuner
Chart: Vann- og avløpsgebyrer i 2021
| Kragerø | Bamble | Drangedal | Gjerstad | Risør
Vann | 1882 | 3350 | 5881 | 4432 | 2735
Avløp | 3522 | 4021 | 6899 | 7744 | 4192
 | Kragerø | Bamble | Drangedal | Gjerstad | Risør
Vann | 1882 | 3350 | 5881 | 4432 | 2735
Avløp | 3522 | 4021 | 6899 | 7744 | 4192

## Slide 26: Gevinst ved investeringer
Vannforsyning
Overholde lovpålagte krav
Bedre miljø/rensing av avløp
  Renere vannmiljø
  Mindre belastning på resipient
Redusert mengde fremmedvann (sjøvann og overvann) i ledningsnettet reduserer belastningen på pumpestasjoner og renseanlegg
Overholde lovpålagte krav
Økt leveringssikkerhet
  Nok vann
  Forsvarlig reserver
  Helsemessig sikkert vann
  Færre avbrudd og mindre forbruksrestriksjoner
Reduksjon av lekkasjer
  Investeringer for å øke kapasitet kan utsettes
  Redusert kjemikalie- og energiforbruk
  Mindre belastning på driftspersonell
Avløpshåndtering

## Slide 27: Oppsummering
Hovedutfordringer
Investeringstiltak
Mål
Ingen reservevannkilde
Lav fornyelsestakt på ledningsnettet
Høy lekkasjeprosent på drikkevannsnettet
Begrenset kapasitet på vannbehandlingsanlegget
Oppgraderingsbehov på 4/5 avløpsrenseanlegg
Høyere forsyningssikkert
Bærekraftige VA-anlegg
Tilfredsstille alle myndighetskrav
Større forutsigbarhet
Anskaffe reservevannkilde
Etablere nytt sentralrenseanlegg
Fornyelse/rehabilitering av ledningsnett
Utredningsbehov

## Slide 28: Effektivitetsbarometer VA 2023 (Basert på kostra tall for 2022)

## Slide 29: Takk for oppmerksomheten!